Prilog 3: Tehničke karakteristike

Obrazac -SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

| Pol. | Tražene tehničke karakteristike Opis | Nudi se | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |  |
|  | MOBILNI STROJ ZA USITNJAVANJE DRVENE MASE U OBLIKU LAKE PRIKOLICE – NOVO |
| A. | Marka i tip (navesti): |  |
| 1 | godina proizvodnje : NOVO |  |  |  |
| 2 | mobilni stroj na kotačima u obliku lake prikolice |  |  |  |
| 3 | kapacitet usitnjavanja drvene mase : min 150 mm |  |  |  |
| 4 | benzinski motor min 20KS |  |  |  |
| 5 | rotaciona ploča za rezanje . min 500mm x 25 mm |  |  |  |
| 6 | brzina okretaja: min 1800 okretaja /min |  |  |  |
| 7 | noževi za usitnjavanje: okrugli, min 4 kom |  |  |  |
| 8 | elektronski sistem kontrole snage utovarnih valjaka s povratnom funkcijom |  |  |  |
| 9 | vertikalni utovarni valjci, dvostruki, hidraulični |  |  |  |
| 10 | veličina otvora za prihvat materijala min: 150mm x 230mm |  |  |  |
| 11 | utovarni otvor min: 950mm x 780 mm |  |  |  |
| 12 | pokazivač ukupnih radnih sati, dnevnih radnih sati i brzine rotora |  |  |  |
| 13 | prilagodljiva okretna ispušna cijev za 280◦, |  |  |  |
| 14 | kontrola poluga i gumbi za regulaciju valjaka na utovarnom otvoru |  |  |  |
| 15 | sklopivi utovarni otvor |  |  |  |
| 16 | spremnik goriva min: 25 litara |  |  |  |
| 17 | spremnik hidrauličnog ulja min: 30 litara |  |  |  |
| 18 | razina buke: Snaga LWA max 116 dB(A), Pritisak LPA max 93dB(A) |  |  |  |
| 19 | dimenzije max: visina 2350 mm, širina 1300 mm, dužina 3570 mm |  |  |  |
| 20 | težina max 700 kg |  |  |  |
| 21 | uputstva za uporabu na hrvatskom jeziku |  |  |  |
| 22 | garancija: min 3 godine |  |  |  |
| 23 | U sklopu isporuke stroja, potrebno je izvršiti. |  |  |  |
|  | -proces homologacije, tehnički pregled do registracije |  |  |  |
|  | -dostavu na adresu naručitelja |  |  |  |
|  | -besplatna obuka rukovaoca prilikom primopredaje |  |  |  |
| 24 | Dokumenti koje je obavezno dostaviti prilikom isporuke |  |  |  |
|  | -jamstveni list |  |  |  |
|  | -uputstva za rukovanje strojem na hrvatskom jeziku |  |  |  |
|  | -uputstva za održavanje uređaja na hrvatskom jeziku |  |  |  |
|  | -certifikat za sigurnost od ovlaštene agencije na hrvatskom jeziku |  |  |  |
|  | -tvornički atesti |  |  |  |